## Slide 1: Diagramm-Baukasten
14 Diagrammtypen für das Qualitätsmanagement – mit Beispielen zum Anpassen
Notes: Alle Diagramme sind native PowerPoint-Diagramme oder Formen. Rechtsklick auf ein Diagramm → Daten bearbeiten.

## Slide 2: Welches Diagramm wofür?
Übersicht der 14 Diagrammtypen
1
Säule / Balken
Kategorien vergleichen
2
Linie
Entwicklung über Zeit
3
Kreis
Anteile am Ganzen
4
Fläche
Mengen über Zeit
5
Streu
Zusammenhang zweier Größen
6
Histogramm
Verteilung von Messwerten
7
Boxplot
Streuung von Gruppen
8
Netz / Radar
Profile über Kriterien
9
Wasserfall
Beiträge zu einer Veränderung
10
Heatmap
Häufungen in einer Matrix
11
Fluss
Abläufe und Entscheidungen
12
Gantt
Termine und Phasen
13
Organigramm
Rollen und Berichtswege
14
Piktogramm
Anteile anschaulich

## Slide 3: Säulen- und Balkendiagramm
1 · Kategorien vergleichen
Chart: Säule: Reklamationen je Fehlerart
| Maßabweichung | Oberfläche | Montagefehler | Verpackung | Kennzeichnung | Sonstige
Reklamationen | 42 | 31 | 18 | 9 | 6 | 4
Chart: Balken: gleiche Daten
| Maßabweichung | Oberfläche | Montagefehler | Verpackung | Kennzeichnung | Sonstige
Reklamationen | 42 | 31 | 18 | 9 | 6 | 4
1
Wofür
Kategorien miteinander vergleichen.
Beispiel im QM
Reklamationen je Fehlerart – absteigend sortiert als Pareto.
Tipp
Säule für wenige Kategorien, Balken für lange Bezeichnungen.

## Slide 4: Liniendiagramm
2 · Entwicklung über die Zeit
Chart: ppm-Verlauf mit Zielwert
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
ppm | 820 | 760 | 790 | 640 | 580 | 610 | 470 | 430 | 390 | 350 | 310 | 280
Ziel 400 ppm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
2
Wofür
Verlauf und Trend über die Zeit zeigen.
Beispiel im QM
ppm-Verlauf über 12 Monate gegen das Ziel von 400 ppm.
Tipp
Zielwert als eigene Linie; Zeitachse immer von links nach rechts.

## Slide 5: Kreisdiagramm
3 · Anteile am Ganzen
Chart: Ausschussursachen nach 5M
| Mensch | Maschine | Material | Methode | Messung
Ausschussursachen | 30 | 25 | 20 | 15 | 10
3
Wofür
Anteile eines Ganzen sichtbar machen.
Beispiel im QM
Ausschussursachen nach 5M: Mensch, Maschine, Material, Methode, Messung.
Tipp
Höchstens 5–6 Segmente; die Summe muss 100 % ergeben.

## Slide 6: Flächendiagramm
4 · Mengen über die Zeit
Chart: Maßnahmen erledigt und offen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug
erledigt | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 32 | 36 | 40
offen | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6
4
Wofür
Mengen und ihre Zusammensetzung über die Zeit zeigen.
Beispiel im QM
Maßnahmenstand: Summe steigt von 20 auf 46, davon 40 erledigt.
Tipp
Gestapelte Flächen zeigen Summe und Anteile zugleich.

## Slide 7: Streudiagramm
5 · Zusammenhang zweier Größen
Chart: Hallentemperatur und Ausschuss (r = 0,96)
| 19.7 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | 20.9 | 21.4 | 22.4 | 22.3 | 23.5 | 23.8 | 24.9 | 25.1 | 24.4 | 25.1 | 25.3 | 26.4 | 26.7 | 26.3 | 27.7 | 27.6 | 28.2 | 29.2 | 28.7 | 29.6 | 30.3 | 31.1 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 32.4
Ausschuss % | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.75 | 1.21 | 0.86 | 1.41 | 1.14 | 1.07 | 1.23 | 1.05 | 1.52 | 1.41 | 1.43 | 1.29 | 1.32 | 1.61 | 1.68 | 1.59 | 1.93 | 1.81 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.13 | 1.98 | 2.1 | 2.24
5
Wofür
Prüfen, ob zwei Größen zusammenhängen.
Beispiel im QM
Hallentemperatur (20–32 °C) zur Ausschussquote, mit linearer Trendlinie.
Tipp
Korrelation ist kein Beweis für eine Ursache – mit Versuch absichern.

## Slide 8: Histogramm
6 · Verteilung von Messwerten
Chart: Durchmesser 20,00 ±0,05 mm · 100 Teile · Cpk 1,28
| 19,94 | 19,95 | 19,96 | 19,97 | 19,98 | 19,99 | 20,00 | 20,01 | 20,02 | 20,03 | 20,04 | 20,05
Häufigkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25 | 30 | 24 | 3 | 2 | 0
6
Wofür
Lage und Streuung von Messwerten erkennen.
Beispiel im QM
100 Messwerte eines Durchmessers mit Toleranz 19,95–20,05 mm.
Tipp
Toleranzgrenzen einzeichnen; Cp/Cpk ≥ 1,33 ist ein übliches Ziel.

## Slide 9: Boxplot
7 · Streuung mehrerer Gruppen
Chart: Durchmesser je Maschine (mm)
| Maschine 1 | Maschine 2 | Maschine 3 | Maschine 4
Basis | 19.997 | 20 | 19.986 | 19.983
Q1 bis Median | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.012
Median bis Q3 | 0.005 | 0.012 | 0.009 | 0.012
7
Wofür
Lage und Streuung mehrerer Gruppen vergleichen.
Beispiel im QM
Durchmesser von vier Maschinen: Box = mittlere 50 %, Strich = Median, Antennen = Min/Max.
Tipp
Lange Antennen oder Ausreißer zuerst untersuchen.

## Slide 10: Netz- / Radardiagramm
8 · Profile über mehrere Kriterien
Chart: Kompetenzprofil Soll / Ist (Skala 1–4)
| SPC | MSA | FMEA | APQP | VDA 6.3 | 8D
Soll | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4
Ist | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4
8
Wofür
Profile über mehrere Kriterien vergleichen.
Beispiel im QM
Kompetenzprofil Soll/Ist einer Qualitätsfachkraft.
Tipp
Skala einheitlich halten; die Lücke Soll−Ist zeigt den Schulungsbedarf.

## Slide 11: Wasserfalldiagramm
9 · Beiträge zu einer Veränderung
Chart: ppm-Reduktion je Maßnahme: 850 → 120 ppm
| Ausgangswert | Prozessparameter | Prüfmittel (MSA) | Schulung | Neuer Lieferant | Poka Yoke | Endwert
Basis | 0 | 590 | 450 | 330 | 330 | 120 | 0
Senkung | 0 | 260 | 140 | 120 | 0 | 270 | 0
Erhöhung | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Gesamt | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
9
Wofür
Zeigen, wie einzelne Beiträge zu einem Ergebnis führen.
Beispiel im QM
ppm-Reduktion von 850 auf 120: grün senkt, rot erhöht (neuer Lieferant +60).
Tipp
Start- und Endwert in Vollfarbe, Zwischenschritte als schwebende Balken.

## Slide 12: Heatmap
10 · Häufungen in einer Matrix
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Summe
Linie 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18
Linie 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8
Linie 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 31
Linie 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6
Fehler je Linie und Wochentag – je dunkler, desto mehr Fehler
0
2
4
6
8
Anzahl Fehler
10
Wofür
Häufungen in einer Tabelle auf einen Blick erkennen.
Beispiel im QM
Fehler nach Linie und Wochentag – Linie 3 am Samstag fällt auf.
Tipp
Farbskala hell → dunkel; auffällige Felder gezielt untersuchen.

## Slide 13: Flussdiagramm
11 · Abläufe und Entscheidungen
Reklamation geht ein
D1–D3: Team, Problem, Sofortmaßnahmen
D4: Ursachenanalyse
Ursache bestätigt?
D5–D6: Abstellmaßnahmen umsetzen
D7–D8: Vorbeugen und abschließen
ja
nein
11
Wofür
Abläufe, Zuständigkeiten und Entscheidungen darstellen.
Beispiel im QM
Der 8D-Prozess mit Prüfschleife: ohne bestätigte Ursache zurück zu D4.
Tipp
Ein Start, ein Ende; Entscheidungen als Raute mit ja/nein.

## Slide 14: Gantt-Diagramm
12 · Termine und Phasen
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
24
KW
Planung
KW 1–4
Produkt- und Prozessentwicklung
KW 4–12
Validierung und Bemusterung
KW 11–17
Serienvorbereitung
KW 15–19
SOP und Anlaufüberwachung
KW 19–24
SOP KW 19
12
Wofür
Phasen, Dauer und Überschneidungen planen.
Beispiel im QM
Projektplan Serienanlauf nach APQP mit Start of Production in KW 19.
Tipp
Meilensteine (z. B. SOP, Quality Gates) als senkrechte Linie markieren.

## Slide 15: Organigramm
13 · Rollen und Berichtswege
Lenkungskreis
Geschäftsführung, Kunde
Task-Force-Leitung
steuert und berichtet
Qualität
8D, Prüfung
Produktion
Prozess, Ausbringung
Logistik
Bestände, Versand
Einkauf / Lieferanten
Zulieferteile
13
Wofür
Rollen, Zuständigkeiten und Berichtswege zeigen.
Beispiel im QM
Task-Force-Organisation vom Lenkungskreis bis zu den Fachbereichen.
Tipp
Namen direkt in die Kästen schreiben; eine Ebene = eine Zeile.

## Slide 16: Piktogramm
14 · Anteile anschaulich zeigen
7 von 10
Mitarbeitern sind in 8D geschult
Blau = geschult · Grau = noch offen. Farbe einer Figur ändern: Figur markieren → Füllfarbe.
14
Wofür
Anteile und Mengen anschaulich zeigen – auch für Aushänge.
Beispiel im QM
7 von 10 Mitarbeitern sind in der 8D-Methode geschult.
Tipp
Eine Figur = eine feste Menge; Legende nicht vergessen.

## Slide 17: Fragen zu Diagrammen und Kennzahlen?
QBM Stuttgart · +49 711 217 20 218
mail(a)qbm-stuttgart.de · www.qbm-stuttgart.com